## Slide 1: 평택 사망사고 조사보고
노동조합 보고자료 2026.07.23

## Slide 2: 1. 사고 개요
■ 재해자 : 김○○(29세)
■ 소속 : 피아로딕스
■ 사고일시 : 2026.07.22. 12:48
■ 사고장소 : EBS 가공 HCUMK4라인 MCT 12기
■ 결과 : 병원 이송 후 사망

## Slide 3: 2. 사고 경위
사고날짜: 2026년 07월 22일(수)
사고시간: 12시 48분경
사고장소: EBS 가공 HCUMK4라인 MTC 12호기
사고내용: (A업체)7/22(수) MCT 11호기 습득유 배관 정비 7/23(목) MCT 12호기 습득유 배관 정비예정 됨. (B업체)7/22(수) MCT 12호기 천장부 절삭유 배관 누유 정비. 제조기술 담당자가 작업자에게 절삭유 배관 누유 정비 완료됨을 작업자에게 통보했고, 제조기술 담당자와 작업자 동행 후 OP판넬 스위치 작동으로 12시 48분경 사고 발생
재해정도: 병원이송 후 사망

## Slide 4: 3. 시간대별 경과
12:48 사고 발생
12:49 119신고
12:57 소방서, 경찰 순찰자 입문
13:06 119구급차 입문 및 119대원 심폐소생술 실시(의식불명)
13:10 사무장,노안부장 사고 발생 장소 도착
13:22 병원 후송 평택성모병원(14:00 도착)
14:40 병원에서 심폐소생술 진행했으나 사망

## Slide 5: 4. 확인된 주요 사실
• A업체 철수 후 시운전 실시 • B업체 작업자는 기계 내부 선행점검 • 만도 작업자와 보전 담당은 내부 작업자 존재를
인지하지 못했다고 진술

## Slide 6: 5. 핵심 의문점
① 인터록(안전장치)이 해제된 상태였는가? - 최초 설치 시 존재, 현재 해제 주장 - 산업안전보건법 위반 여부 조사 필요 ② 왜 MCT12호기를 시운전했는가? - 담당 공정 및 작업허가 절차 확인 - 작업 완료 확인 절차 적정성 검토 - 열쇠 관리 책임 확인

## Slide 7: 6. 노동조합 요구사항
1. 산업안전보건위원회 긴급 개최 2. 작업중지 해제 전 노사합동 안전점검 3. 작업허가서·위험성평가 공개 4. 인터록 해제 여부 및 LOTO 준수 확인 5. 사고원인 조사결과 공유 6. 재발방지대책 수립

## Slide 8: 7. 향후 확인자료
□ 작업허가서 □ 위험성평가서 □ 작업계획서 □ 설비 인터록 변경 이력 □ 교육일지 □ 2인1조 운영 근거 □ 특별근로감독 결과